|  | Подъемник «Умелец» Подъемник «Умелец» предназначен для подъема/спуска и подачи внутрь проемов зданий и сооружений различных строительных материалов и оборудования. Оригинальная конструкция крана с вылетом стрелы 2м обеспечена колесами, позволяющими легко передвигать кран, уникальным тросоукладчиком, обеспечивающим длительный срок службы каната, а также высокопрочным покрытием, позволяющим сохранять отличный внешний вид в течение всего срока службы Технические характеристики 1. Режим работы/класс нагружения по ГОСТ 25835 - 3М/ В3; 2. Грузоподъемность, кг, не более - 320; 3. Высота подъема груза, м - 50±2,5; 4. Скорость подъема груза, м/мин, не менее - 17,5; 5. Усилие при горизонтальном перемещении груза, Н, не более - 200; 6. Диаметр каната, мм - 4,1; 7. Диаметр барабана, мм - 325; 8. Режим работы по ГОСТ 183 - S3 (ПВ40%); 9. Напряжение и частота тока, В/Гц, не более - 380/50; 10. Мощность электродвигателя, кВт - 1,7; 11. Масса без противовесов, кг - 220; 12. Масса противовесов, кг, не менее - 210; 13. Температура окружающей среды эксплуатации ±40ºС (влажность 75% при +15ºС) 14. Климатическое исполнение – У2 по ГОСТ 15150 Устройство и принцип работы • Подъемник состоит из кошки с подвеской, балки пролетной, стойки передней, стойки задней, укосин, лебедки, пульта управления. Металлоконструкции подъемника крепятся между собой стандартными крепежными изделиями. • Пролетная балка состоит из двух частей и изготовлена из двутавра с приварными фланцами для крепления частей между собой и к стойкам. Стойки передняя и задняя и укосины выполнены из труб круглого сечения с приваренными фланцами. • На задней стойке установлена лебедка. • Рабочим органом подъемника является кошка с подвеской, приводимая в движение лебедкой. |  | Устройство перегрузочное мобильное УПМ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тренога перегрузочная ТП-250 |  |
|  |  |  | Тренога предназначена для подъема, удержания, и опускания груза выше или ниже плоскости основания треноги при строительно-монтажных, ремонтных и погрузочно-разгрузочных работах в режиме не выше группы режима работы 1М по ГОСТ 25835-83. Устройство и характеристики • Тренога состоит из трех стоек, соединенных между собой кронштейном , на втулке кронштейна закреплена скоба для подвески блока. В нижней части стоек находится замковое устройство, служащее для фиксации изделия в сложенном состоянии. • Максимальная высота подъема крюка от основания треноги, м - 1,9; • Максимальная глубина опускания крюка от основания треноги, м - 7,0; • Допускаемая величина уклона опорной поверхности треноги, не более, град - 5; • Масса (без лебедки), кг, не более-27; • Масса (с лебедкой), кг, не более - 33 |  |  |

|  | КРАНЫ МАЛОГАБАРИТНЫЕ Подъемник строительный "УМЕЛЕЦ" (кран "В окно") Модификация Г/п Н подъема Цена с грузом 320 кг 50 м 73300 с раcпоркой 72000 без груза 71300 Кран стреловой поворотный "МАСТЕР" — 320 кг 55 м 59900 "ШАБАШНИК" металлоконструкция 150 кг — 16450 с ручной лебедкой 40 м 25150 с электр. лебедкой 220v 30 м 29955 с электр. лебедкой 380v 30 м 29200 УСТРОЙСТВА ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ МОБИЛЬНЫЕ (УПМ) Г/п Высота L=3 м L=4 м L=5 м L=6 м 1 т 3 м 39700 41200 42700 44200 ТРЕНОГИ ПЕРЕГРУЗОЧНЫЕ ТП-250 кг с ручной лебедкой "Дина" L=10м ТП-250-01 ТП-500м кг без тали 8400 9500 5700 КРАН ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ Модель Г/п, т Высота подъема, м Цена Тренога перегрузочная ТП JFHS2000 2.0 2,4 12000 JHS2000 2.0 2,4 11000 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Приспособление грузоподъемное "Шабашник" Приспособление предназначено для подъема, удержания, и опускания груза массой не более 150 кг при строительно-монтажных, ремонтных и погрузочно-разгрузочных работах в режиме не выше группы режима работы 1М по ГОСТ 25835-83. Приспособление может использоваться как при установке его на уровне земли, так и на перекрытиях строящихся зданий. Приспособление имеет разборную конструкцию, что обеспечивает удобство в транспортировке непосредственно до места установки. При установке на крышу/перекрытие – подъем можно производить силами 1-2 человек без применения автомобильного или башенного крана. Приспособление может эксплуатироваться как в закрытом помещении, так и на открытом воздухе. В части воздействия климатических факторов приспособление соответствует исполнению У1 ГОСТ 15150. Разрешается эксплуатация при температуре окружающей среды не ниже минус 40 и не выше +40 град С. Колесные опоры позволяют перемещать приспособление грузоподъемное Шабашник без груза или с грузом, используя его как тележку. Технические характеристики 1. Режим работы/класс нагружения по ГОСТ 25835 - 1М; 2. Грузоподъемность, кг, не более - 150; 3. Расстояние от оси блока до опорн. поверхности приспособления, м- 2,02; 4. Масса без противовесов, кг - 90; 5. Масса противовесов, кг, не менее - 90; 6.Допускаемая велич. уклона опорной поверхности приспособления, град- 5 В комплект поставки входят • Стойка - 1 шт. • Балка передняя (с блоком) - 1 шт. •Балка задняя (с рукояткой и перекладиной для установки противовесов)-1 шт. • Стяжки - 2 шт. • Груз - 3 шт. Приспособление поставляется в разобраном виде. • По заявке потребителя приспособление может комплектоваться: - ручной лебедкой «Дина-2» (г/п 500кг) с длиной каната 40м; - либо электрической лебедкой «KDJ-300E» (г/п 300кг) с длиной каната 29 м. |  |